АППАРАТЫ ГАЗОВЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
АОГВ-23,2-3 и АКГВ-23,2-3

| АОГВ-23,2-3 ЭКОНОМ | три модели: ЭКОНОМ, УНИВЕРСАЛ, КОМФОРТ цилиндрическая форма комплектация стрелочным термометром и пьезорозжигом минимальная масса и габариты АОГВ-23,2-3 и АКГВ-23,2-3 предназначены для электронезависимых автономных систем отопления домов, дач площадью до 200 кв. м. АКГВ-23,2-3 дополнительно обеспечивает потребителя горячей водой для бытовых нужд. Аппараты применяются в системах отопления с естественной (открытая) и принудительной (закрытая) циркуляцией теплоносителя. Давление в закрытой системе отопления должно быть не более 1,5 кгс/кв.см. Теплоноситель системы отопления - умягчённая вода либо бытовой антифриз типа Hot Blood, Dixis, Тёплый дом-65 (для АОГВ). Аппараты работают на природном газе, при замене форсунок (основная горелка и запальник) - на сжиженном (баллонном) газе. | АКГВ-23,2-3 КОМФОРТ |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЬ АППАРАТА АОГВ-23,2-3 АКГВ-23,2-3 Топливо природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-80 Тепловая мощность горелки, кВт 23,2 Отапливаемая площадь, кв.м. до 200 | Давление газа, nom / min /max, Па - природного - сжиженного 1274 / 635 / 1764 2940 / 1960 / 3528 Расход газа - природного, куб.м/ч - сжиженного, кг/ч 2,55 1,74 Давление воды в системе отопления, кПа 100 КПД при отоплении / ГВС, %, не менее 88 / 80 Расход воды ГВС при Δt=35 °C, л/мин 7,1 Наружный диаметр газоотвода, мм 135 Присоединительные размеры: - подачи газа / системы отопления / ГВС G / G2 / G Габаритные размеры, ВxШxГ, мм 1050x420x480 Масса аппарата (без упаковки), кг 52 60 | АОГВ-23,2-3 КОМФОРТ SIT |